PROJEKT  WYKONAWCZY

| Temat: | Budowa kanalizacji deszczowej |
| --- | --- |
| Branża: | Sanitarna |
| Obiekt : | Kanalizacja deszczowa Dz 400/315 mm PVC-U wraz z przykanalikami |
| Adres: | Ostrów Wielkopolski, łącznik ul. Danysza z ul. Limanowskiego ul. Danysza, ul. Kujawska |
| Położenie: | Ostrów Wielkopolski, dz. nr 23/77, 23/56, 23/55, 3/8, 28/6, 28/7, 173/14 obręb 0028 |
| Inwestor: | Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Projektant : | mgr inż. K. Biernacki | BN-10.9/69/82 |  |
| Opracował | mgr inż. M. Nowicki |  |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. M. Licznerski | NB/U-7342/40/98 |  |

marzec 2015

Zawartość projektu

| 1. | Strona tytułowa projekt wykonawczego……………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zawartość projektu…………………………………………………………………………………………………... |  |
| 3. | Opis techniczny projektu wykonawczego………………………………………………………………………….. |  |
| 4. | Przedmiar robót………………………………………………………………………………………………………. |  |
| 5. | Zestawienie elementów studni rewizyjnych……………………………………………………………………….. |  |
| 6. | Dokumenty formalno – prawne – uzgodnienia i opinie…………………………………………………………… |  |
| 7. | Rysunki projektu wykonawczego |  |
| - | rys. A. plan orientacyjny……………………………………………………………………………………………… |  |
| - | rys. B. mapa ewidencyjna…………………………………………………………………………………………… |  |
| - | rys.1 projekt zagospodarowania terenu …………………………………………………………………………… |  |
|  | rys.1a projekt zagospodarowania terenu ………………………………………………………………………… |  |
| - | rys.2 profil podłużny kanału deszczowego KD-2……………………………………………………………… |  |
| - | rys.3 profil podłużny wyprowadzenia kanału deszczowego KD-2.1…………………………………………… |  |
| - | rys.4 profil podłużny przykanalików deszczowych na kanale deszczowym KD-1 |  |
| - | rys.5 profil podłużny przykanalików deszczowych na kanale deszczowym KD-2 |  |
| - | rys.6 profil podłużny kanału deszczowego KD-3…………………………………………………………………. |  |
| - | rys.7 technologia posadowienia rur …………………………………………………….. |  |
| - | rys.8 technologia wykopu………………………………………………………………………………………….. |  |
| - | rys.9 technologia wpustu chodnikowego bocznego……………………………………………………………. |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej w ul. Danysza wraz z łącznikiem 
do ul. Limanowskiego oraz w ul. Kujawskiej na skrzyżowaniu z ul. Krakowską

w Ostrowie Wielkopolskim

1. Podstawa opracowania.

| - | zlecenie Inwestora: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. |
| --- | --- |
| - | warunki techniczne nr TTI/BL/41/2015 z dnia 08.01.2015 roku wydane przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji są w Ostrowie Wlkp. |
| - | wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. w rejonie ul. Alei Słowackiego |
| - | badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO – Technika D. Ziółkowski w Dąbrowie Chełmińskiej |
| - | wypisy z rejestru gruntu |
| - | normy i przepisy branżowe; |
| - | wizja lokalna. |

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej Dz400 mm oraz Dz315 mm wraz z przykanalikami Dz160 mm
w ul. Danysza wraz z łącznikiem do ul. Limanowskiego oraz w ul. Kujawskiej na skrzyżowaniu z ul. Krakowską w Ostrowie Wlkp.

3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych.

Projektuje się kanalizację deszczową z rur PCV-U ze ścianką litą SN 8

klasy S wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 400 x 11,7 mm oraz Dz 315 x 9,2 mm łączonych na uszczelki.

Przewiduje się zaprojektowanie następujących odcinków kanalizacji deszczowej:

- KD-2 pomiędzy studniami rewizyjnymi d2 i D1

o długości L=54,0 m oraz o średnicy Dz400 mm

- KD-2 pomiędzy studniami rewizyjnymi D1 i D3

o długości L=123,0 m oraz o średnicy Dz315 mm

- KD- 3 na skrzyżowaniu ul. Kujawskiej z ul. Krakowską

o długości L=47,0 m oraz o średnicy Dz 315 mm

Projektuje się również dwa wyprowadzenia poza pas drogowy kanału deszczowego:

- KD- 2.1 w ul. Danysza o długości L=9,0 m o średnicy Dz 315 mm

- KD- 2.2 na skrzyżowaniu ul. Danysza z ul. Szczecińską o długości L=18,0 m

o średnicy Dz 315 mm

Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi L=251,0 m.

Projektowany kanał deszczowy KD-2 odprowadzać będzie ścieki deszczowe 
oraz roztopowe do projektowanej wg oddzielnego opracowania studni rewizyjnej d2 
na projektowanym wg oddzielnego opracowania kanale KD-1.

Projektowany kanał deszczowy KD-3 odprowadzać będzie ścieki deszczowe 
oraz roztopowe do istniejącej studni rewizyjnej Di1 w ul. Kujawskiej.

Na trasie  kanalizacji deszczowej projektuje się studnie rewizyjne betonowe 
Φ 1000 zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 w ilości 3 sztuk.

Do odwodnienia punktowego przewiduje się studzienki osadnikowe Φ 600 mm z osadnikiem o wysokości 0,5 m wraz z wpustem chodnikowym bocznym żeliwnym C250 zgodnie z rys.9. Przykanaliki deszczowe projektuje się wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 o średnicy Dz 160x4,7 mm klasy S wykonanych zgodnie z normą PN:EN 1401:1999.

Projektuje się przykanaliki deszczowe do projektowanego wg oddzielnego opracowania kanału deszczowego KD-1 oraz do projektowanego kanału deszczowego KD-2.

Projektuje się 8 przykanalików deszczowych na kanale deszczowym KD-1:

- od studni di1 do wpustu WP1 o długości L=5,0 m

- od studni di1 do wpustu WP2 o długości L=5,0 m

- od studni d1 do wpustu WP3 o długości L=2,0 m

- od studni d1 do wpustu WP4 o długości L=5,0 m

- od trójnika t1 do wpustu WP6 o długości L=5,5 m

- od trójnika t2 do wpustu WP5 o długości L=1,5 m

- od studni d2 do wpustu WP7 o długości L=4,0 m

- od studni d2 do wpustu WP8 o długości L=6,0 m

Projektuje się 11 przykanalików deszczowych na kanale deszczowym KD-2:

- od trójnika T1 do wpustu WP10 o długości L=5,5 m

- od trójnika T2 do wpustu WP9 o długości L=1,5 m

- od trójnika T3 do wpustu WP11 o długości L=5,5 m

- od trójnika T4 do wpustu WP12 o długości L=1,5 m

- od studni D2 do wpustu WP14 o długości L=2,0 m

- od studnie D2 do wpustu WP13 o długości L=5,0 m

- od trójnika T5 do wpustu WP15 o długości L=5,5 m

- od trójnika T6 do wpustu WP16 o długości L=2,0 m

- od trójnika T7 do wpustu WP17 o długości L=10,0 m

- od studni D3 do wpustu WP18 o długości L=2,0 m

- od studni D3 do wpustu WP19 o długości L=10,0 m

Projektuje się 1 przykanalik deszczowy na kanale deszczowym KD-3:

- od trójnika T8 do wpustu WP34 o długości L=5,0 m

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych  Ø160 mm

wynosi Lc=89,5 m.

10 przykanalików deszczowych należy włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studnię rewizyjną Ø 1000 mm, 4  w trójniki  podłączeniowe T 400/160 mm 
oraz 5 w trójniki  podłączeniowe T 315/160 mm.

Przykanaliki deszczowe należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilami podłużnymi rys.4, 5.

Kanalizację deszczową wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilami podłużnymi rys.2,3.

4.0 Rozwiązania materiałowe

Projektuje się zastosować następujące materiały podstawowe:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U litych SN8 klasy S z uszczelką wargową

- rury Dz 400 x 11,7 mm L=54,0 m

- rury Dz 315 x 9,2 mm	 L= 197,0 m

- rury Dz 160 x 4,7 mm L=89,5 m

- studnie rewizyjne betonowe o średnicy Ø1000 mm 
zgodne z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 				szt.3

- właz żeliwno-betonowe klasy D400 bez wentylacji 			szt.2

- właz żeliwno-betonowe klasy D400 z wentylacją			szt.1

- trójniki PVC-U T400/160 klasy S szt.4

- trójniki PVC-U T315/160 klasy S szt.6

- korki PVC-U Dz 315 mm 	szt.3

- studzienki osadnikowe z tworzywa sztucznego Φ 600 mm z osadnikiem 
o wysokości 0,5 m szt.20

- wpusty chodnikowe boczne żeliwne C250 mm szt.20

5.0. Wytyczne wykonawcze kanalizacji deszczowej.

5.1. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie objętym realizacją projektu budowlanego kanalizacji deszczowej wykonano badania geologiczne. W wyniku przeprowadzonych wierceń stwierdzono, że w miejscu projektowanych obiektów budowlanych występują generalnie korzystne warunki geologiczne i geotechniczne. Budowę geologiczną tworzy generalnie piasek gliniasty lub piasek drobny.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie  projektowaną kanalizację deszczową. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową należy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie. Zakłada się, że 20% robót ziemnych wykonana będzie ręcznie, a 80% mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić na miejskie wysypisko śmieci.

Projektuje się wykonywanie wykopów dla kanalizacji deszczowej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne.

Przewiduje się szerokość wykopu taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rury a ścianą umacnianego wykopu wyniosła min. 40 cm. 
Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić:

- dla rur Dz400 mm s=120,0 cm

- dla rur Dz315 mm s=110,0 cm

- dla rur Dz160 mm s=96,0 cm

Technologię wykonywania wykopu przedstawiono na rys.8

Przewiduje się, że kanał deszczowy na całym swoim odcinku będzie układany na podsypce z piasku średniego o grubości 15,0cm. Podłoże pod kanał deszczowy należy starannie przygotować.

Powierzchnia posadowienia rur musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału.

Sposób posadowienia rur PVC -U przedstawiono na rys.7

Studnie rewizyjne układać należy na podsypce z piasku średniego o grubości 20,0cm.

Przewiduje się pełną wymianę gruntu na trasie projektowanego kanału deszczowego.  Wykonaną kanalizację należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

- 0 – 0,2 m		Is = 1,00

- 0 –1,2 m 		Is = 0,97

- poniżej 1,2 m	Is = 0,95

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć kanał deszczowy i studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie 
z normą PN-S-002205. Po wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować 
i przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem Miejskiego Zarządu Dróg 
w Ostrowie Wielkopolskim.

5.3.  Odwodnienie wykopów.

Nie przewiduje się odwodnienia wykopu.

5.4. Umocnienie wykopów.

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje do umocnień wykopów zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.5. Roboty montażowe.

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji deszczowej z rur PVC-U muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizację deszczową należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. 
Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości.

Studnie rewizyjne betonowe  Φ 1000 mm typu A wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężkę betonową o wysokości h=0,55 m.

Do projektu budowlanego załączono tebelę zestawienia elementów studni rewizyjnych 
fi 1000 mm.

Studnie rewizyjną należy zaopatrzyć we właz żeliwno-betonowy klasy D400 
z zamknięciem wentylowane oraz niewentylowane. Przed i za studnią kanalizacyjną betonową należy zamontować króciec bosy lub kielichowy ∅400 mm lub ∅315 mm (przegub) o długości L=600 mm.

Studnie betonowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających.

Włazy dla studni rewizyjnych w drodze nieutwardzonej o należy umieszczać równo 
z terenem.

Po wykonywaniu nawierzchni utwardzonej studnie będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.

6. Wykonanie i odbiór kanalizacji deszczowej

Kanalizację deszczową grawitacyjną wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI Instal.

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji deszczowej należy wykonać przy udziale przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wlkp. oraz WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wlkp.

7. Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

- Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.

- W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta.

- Wykonaną kanalizację deszczową należy pomierzyć geodezyjnie.

- Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana kanalizacja deszczowa należy do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracował:

mgr inż. K. Biernacki